## Slide 1: (Tuuma)energeetika
Marti Jeltsov
Fermi Energia tehnoloogiajuht
KBFI Tuumateaduse ja –tehnoloogia töörühma juht
Fermion suvekool
8-10 August 2023 | Kiviõli seikluskeskus

## Slide 2: Sisukord
Minust
Miks me räägime tuumaenergeetikast?
Miks sobib tuumaenergeetika Eestile?
  Asukoht
  Tehnoloogia ja selle valimine
  Inimesed
Mida teeb KBFI Tuumateaduse ja –Tehnoloogia uurimisrühm?

## Slide 3: Minust
Nõo Reaalgümnaasium, 48B
Tartu Ülikool, BSc, Füüsika
KTH, PhD, Tuumaenergeetika
Vattenfall, Elektriturud
Estflow, Arvutisimulatsioonid
Fermi Energia, Tehnoloogiajuht
KBFI, Tuumateadus ja tehnoloogia uurimisrühma juht
Eesti Masinatööstuse Liit
Rootsi Tuumaenergia Selts
Teaduste Akadeemia Energeetikakomisjon

## Slide 4: Kliimasoojenemise vastu saamiseks tegutse energeetikasektoris

## Slide 7: Energiatihedus loeb
D. Weißbach et al., Energy 52 (2013), 210-221
Energy Returned On Invested

## Slide 8: Tuumaenergia maailmas
410 reaktorit 30 riigis (378 GW)
57 reaktorit ehitamisel (+60 GWe)
10% maailma elektrist
40-50% EU puhtast elektrist
Euroopa Liidu elektri tootmine kütuse järgi (2022)
21.9%
15.9%
11.3%
7.6%
19.6%
15.8%
38.7%
39.4%

## Slide 9: Maailma suurim tuumajaam Kashiwazaki-Kariwa tuumajaam (8000 MWe)
Jaama pindala: 4.2 km2
Hiiumaa pindala: 989 km2 (3000 MWe tuult)

## Slide 10: UK SMR – Rolls Royce (400-470 MWe)

## Slide 11: NuScale Voygr 60-77 MWe

## Slide 12: OPEN 100
Väike vesijahutusega reaktor, mille projekt on vabavarana kättesaadav
www.open100.com
Plaanid ehitada Poolasse

## Slide 13: Eesti energiaportfelli kirjeldus

## Slide 14
Venemaast ühendatakse lahti 2025
Põlevkivijaamad suletakse CO2 ja vanuse tõttu 2030
Päike ja tuul toodavad ainult 1/3 ajast
Palju Euroopa reguleeritavaid võimsusi suletakse (kivisüsi ja vanad tuumajaamad)
Põhjala aastane energia tarbimine kasvab hinnanguliselt +100 TWh aastaks 2030
-4 TWh
-1 TWh
-9,6 TWh
-35,7 TWh
-30 TWh
-13 TWh
-5 TWh
-72 TWh
-33 TWh
-68 TWh
Eesti ja regiooni elektri defitsiit süveneb
Notes: But

## Slide 15: Eesti elektriportfell 2021
2021 suur osakaal põlevkivil ja impordil
Chart: 
| Import | Päike | Tuul | Puidu ja jäätmete põletamine | Põlevkiivi põletamine
Eesti elektriportfell 2022 | 30 | 7 | 8 | 17 | 42

## Slide 16: Eesti elektriportfell 2022
Chart: 
| Import | Päike | Tuul | Puidu ja jäätmete põletamine | Põlevkiivi põletamine
Eesti elektriportfell 2022 | 12 | 7 | 9 | 18 | 53
2022 näitas kui oluline on varustuskindluse tagamisel kindla kodumaise võimsuse olemasolu.
Kuniks puhtamaid alternatiive pole, on selleks meie põlevkivi.
Aga see ei ole odav, 2022 hinnad olid kõrged.

## Slide 17
Töötab 30% ajast
Töötab 10% ajast
Töötab 90% ajast

## Slide 18
Eesti elutähtsa teenuse stsenaarium
Allikas: Elering | EESTI ELEKTRI- VARUSTUSKINDLUSE ARUANNE 2022
2 VMRi
3 VMRi
4 VMRi

## Slide 19: Tuumaenergiale ei ole Eestis häid alternatiive
Import? – Ei ole majanduslikult kasulik, ega sõltumatu
Gaas? – Ei taga energiajulgeolekut, põletamine CO2 mahukas.
Biomass? – Meile ei meeldi metsade põletamine. Põletamine on CO2 mahukas.
Taastuvad? – Hüdrot ei ole. Päike/tuul vahelduvad ja pole siis kui vaja (talvel), suur lisakulu kogu süsteemile (maakasutus + võrguarenduse + salvestamise vajadus). Salvestamine võimalik vaid päevaste tippude katmiseks.
Vaja on jätkusuutlikku lahendust: dekarboniseerimist, elektrifitseerimist – stabiilset, reguleeritavat ja mõistliku hinnaga tootmist - tuumaenergiat!

## Slide 20: Tuumaenergia mitmed kasud
Energia julgeolek
Energia varustuskindlus
Kõrgelt tasustatud töökohad
Maksutulu riigile ja omavalitsustele
Kliimaeesmärkide saavutamiseks (CO2 ja NetZero)
Siseriiklik tootmine (import -> eksport)
Reguleeritav ja puhas energia
Kõrgtehnoloogiline hüpe Eesti energeetikas
T&A – lisanduv teadus ja arendustegevus

## Slide 21: Kuidas kujuneb elektri hind?

## Slide 22: Elektritarbimine on visa painduma

## Slide 23
Päike
Tuum
Tarbimise juhtimine + salvestus
Tuul + CHP
TEE –Tulevikukindel Eesti Elektrisüsteem
Notes: ! Pane %-d enmaki uuringust

## Slide 24: Asukoht – Tehnoloogia - Inimesed
Notes: Program Plan

## Slide 25: Asukoht
Parimad tuvastatud kandidaatasukohad
  Viru-Nigula vald
  Lüganuse vald
Uuringud
  Asukohtade sõeluuring
  Jaama jahutuslahendused
  Ehitusgeoloogilised uuringud
  KSH/KMH programm
  Välised ohutegurid
  Asendiplaan
Eestis on vähemalt 5 piirkonda , mis sobivad väikese moodulreaktori asukohaks.

## Slide 26
Reaktoritehnoloogia valik
Tuntud tehnoloogia: keevaveereaktor (BWR)
  Levinud reaktoritehnoloogia (USA, Jaapan; 7 reaktorit Soomes, Rootsis, Šveitsis)
  Esimene käivitati 1957 USAs
Kogenud ettevõte: General Electric Hitachi
  70a arendus-, ehitus- ja käidukogemust
  Kliendid Kanadas, USAs, Poolas
Lihtne ja kaasaegne lahendus: BWRX-300
  Passiivne tööreziim ja ohutus, põhineb sertifitseeritud tehnoloogial ESBWR
  Komponentide ja kütuse tarneahel on olemas
  Kanadas ehituses, valmib 2028

## Slide 28: Inimesed
Jaotus eri tasemel ekspertteadmiste vahel:
5% tuumaala tippspetsialistid - sügav tuumateadmine nt teadlased, põhilised projekteerimis- ja ohutuseksperdid
15% tuumaalal spetsialistid - töötajad tugeva tuumaalase kogemusega nt protsessiinsenerid, käidu-, hooldus- ja järelvalvetöötajad
80% tuumaalase teadlikkusega – töötajad ilma tuumaenergeetika alase taustata aga heade teadmistega tuumaohutuskultuurist ja tuumaala nüanssidest

## Slide 29: Tegevused
Teadustöö
  VMRide kaitsevööndid - Kas ja miks ei vaja VMRid suuri kaitsevööndeid?
  Passiivsed ohutussüsteemid - Kuidas jahutada kooriumi ilma elektri ja inimeseta?
  Tark reaktorisimulaator - Kuidas juhtida tuumareaktorit tehisintellekti abil?
Tuumatarkvara hankimine (NEA, NRC)
Koolitused ja haridus
  Loengud ja kursused ülikoolides (“Reactor physics”, “Kaasaegne tuumaenergia”, ”Tuumatehnoloogia seminar”)
  Loengud ”Fermion” suvekoolis ja Eesti koolides
  Koolitusmaterjalide arendamine
  Lõputööde juhendamine (TalTech, UT, TLÜ) – edukad magistriõpingud välismaal
Koostöö
  Valdkondade- ja asutustevaheline
  Energiatehnoloogiad KBFIs (kõrgtemperatuurne vesinikutootmine)
  TalTech, UT, TLÜ tudengite lõputööd
Teavitustöö, nõustamine, konsultatsioonid
Reaktor (KBFI)
Jaam (TalTech)
Kütusetsükkel ja materjalid (UT)
Inimfaktor (TLÜ)

## Slide 30: Kokkuvõte
Stabiilse (ja soodsa hinnaga) elekter ja soojus on tarbijatele oluline
Tuumaenergial on palju eeliseid ja see sobib Eestisse hästi
Eesti suudab tuumaenergia kasutusele võtta: leidub asukohti, tehnoloogiaid ja inimesi.
Varajane, kuid hoolikalt läbiviidud, tehnoloogiavalik võimaldab on tõhusa projektiarenduse eelduseks

## Slide 31: Aitäh! Küsimused?